Speciální výpočetní technika pro uživatele se zrakovým postižením

Jedná se o zvláštní kategorii výpočetní techniky, kterou používají při práci s počítačem lidé se zrakovým hendikepem. Dá se dále rozdělit podle způsobu práce uživatele - pracuje-li převážně hmatem a sluchem (nejčastěji se jedná o nevidomé uživatele), nebo převážně zrakem (nejčastěji se jedná o uživatele slabozraké či se zbytky zraku). Další možnost dělení je na speciální hardware a speciální software. Ve srovnání s cenami standardní výpočetní techniky je speciální výpočetní technika výrazně dražší, což je způsobeno zvláště malým trhem a nízkými počty vyráběných produktů.

Speciální hardware

Televizní kamerová lupa

Televizní kamerová lupa je hardwarové zařízení, které používají slabozrací lidé a také lidé se zbytky zraku. Slouží ke zvětšování papírových předloh. Ty jsou snímány kamerou, kterou je možno u některých typů přepnout i na dálkový režim a snímat např. tabuli ve škole. Kromě zvětšení obrazu je možné aktivovat některé předvolené barevné schéma (např. kontrastní zobrazení s modrým pozadím a žlutým textem), zvýrazňování aktuální řádek atd. Celý zpracovaný vstup je pak zobrazován na vysoce kvalitním LCD displeji.

Braillský řádek

Braillský řádek (nebo též hmatový displej) patří k výstupním zařízením, která používají uživatelé pracující hmatem a sluchem (nejčastěji se jedná o nevidomé uživatele). Informace se zobrazuje pomocí Braillova bodového písma, nejčastěji se používá osmibodová varianta (aby byl jeden znak kompatibilní s jedním bajtem). Základní charakteristikou každého typu je počet znaků (nejčastěji 40 nebo 80).

Výstup na braillský řádek zajišťuje pod operačním systémem Windows běžící screen-reader, pod Linuxem nejčastěji proces brltty. Na braillském řádku se zobrazuje vždy aktuální řádek. Pozice kurzoru je oznamována k tomu určeným kmitajícím bodem na daném znaku. Většina hmatových displejů obsahuje též nad každým znakem alespoň jedno tlačítko, které slouží k simulaci poklikání myši na daném místě (čili se jedná částečně též o zařízení vstupní).

Cenová relace nových braillských řádku se pohybuje mezi 80 000 Kč a 200 000 Kč za jeden kus. Většina typů se připojuje přes USB, LPT, nebo COM, některé novější modely určené k notebookům je možné připojit technologií Bluetooth. Pomocí ovládacích kláves lze provést základní konfiguraci řádku (bez nutnosti připojení k počítači).

Speciální software

Screen-readery

Jedná se o tzv. odečítače obrazovky. V praxi fungují tak, že přes rozhraní operačního systému získávají informace o tom, co se ukazuje na monitoru a výsledek předávají hlasové syntéze (způsob se liší podle operačního systému, pod MS-Windows přes rozhraní SAPI), popř. i braillskému řádku. Jako vstupní zařízení se používá hlavně klávesnice (nikoliv myš).

Zvětšovací software

Jedná se o software, který zvětšuje a upravuje (např. mění barevné schéma) výstup na monitor. Mezi další důležité možnosti patří také zvýraznění textového kurzoru a kurzoru myši.